МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим работам по курсу

“Физико-механические методы обработки ”

(для студентов специальности

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства» всех форм обучения)

Донецк – 2016 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим работам по курсу

“ Физико-механические методы обработки ”

(для студентов специальности

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства» всех форм обучения)

# Утверждено на заседании кафедры

## Технологии машиностроения

## Протокол №        от                         2016 г

## Рекомендовано учебно-методической

комиссией специальности 15.03.05

Протокол №          от                     2016г.

Донецк - 2016 г.

УДК 621.75.008.001.2

Методические указания к практическим работам по курсу «Физико-механические методы обработки» (для студентов специальности 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства» всех форм обучения)

Сост. А.М. Лахин – Донецк; ДонНТУ, 2016.

## Составитель: А.М.Лахин, доц.,к.т.н.

Ответственный за выпуск А.Н. Михайлов

Донецкий национальный

технический университет

Содержание

| Практическая работа № 1 Определение режимов резания при круглом наружном шлифовании | 3 |
| --- | --- |
| Практическая работа № 2 Проектирование QBE(запросов | 11 |
| Практическая работа № 3 Создание форм | 19 |
| Практическая работа № 4 Создание отчетов | 28 |
| Практическая работы №5 Разработка изделия в условиях конструкторского отдела | 35 |
| Практическая работа №6 Разработка технологии производства сборочного узла в условиях отдела главного технолога | 52 |

Практическая работа № 1 Определение режимов резания при круглом наружном шлифовании

Назначение режимов шлифования и определение основного времени производится в несколько этапов. В первую очередь необходимо выявить исходные данные.

- По обрабатываемой детали: диаметр и длину обрабатываемой поверхности, марку стали и твердость по HRC, обрабатываемость различных марок металла; наличие галтелей; жесткость детали, количество люнетов.

- По качеству поверхности: высоту шероховатости по ГОСТ 2789-73, склонность стали к появлению прижогов и трещин.

- По точности обработки: допуски на, размер - квалитет по СЭВ 144-75, допуски на погрешности геометрической формы и положения.

- Припуски (на сторону или диаметр) на обработку.

- Метод шлифования: с поперечной, продольной подачей и др.

- По модели и основным характеристикам станка - числу оборотов круга и детали, подачам и др.

- По мощности привода круга (кВт).

На шлифовальном станке различают главное движение и движения подач. Шлифовальные круги работают со скоростью 35 и 50 м/с и выше.

### Движения подач

Круговая подача определяется по формуле:

VД = (πdДnд)/1000,

где dД - диаметр обрабатываемой поверхности, мм,

nд - частота вращения обрабатываемой детали, об/мин;

Подача на глубину - направление этой подачи при шлифовании периферией круга перпендикулярно, а при шлифовании торцом круга параллельно оси вращения шлифовального круга.

Различают подачу на глубину: на оборот детали tо (мм/об) при врезном шлифовании, на одинарный ход стола tx (мм/х) или на двойной ход стола tД.Х. (мм/дх) при шлифовании с продольной подачей, в минуту tМ (мм/мин). Между этими подачами имеются следующие зависимости:

- при врезном шлифовании

tМ = t0nД;

- при шлифовании с продольной подачей

tМ = tхnх; tM = tД.Х.×nД.Х., где nД.Х - число двойных ходов в мин, дх/мин.

Продольная или поперечная, подача - направление этой подачи при шлифовании периферией круга параллельно, а при шлифовании торцом круга перпендикулярно оси вращения круга. Различают продольную подачу: в долях ширины круга на оборот детали - sA; на один оборот детали - s0 (мм/об); в минуту - sM (мм/мин).

Между этими подачами имеются зависимости: sc = SДBK, где Вк- высота (ширина) шлифовального круга, мм.

### Длина рабочего хода

SM = SД ВКnД = SonД = 2Lp.х.nД.Х,

где Lp.х.- длина рабочего хода в направлении продольной подачи. Длина рабочего хода определяется при шлифовании на ход Lp.х. = 1 - (1-2к) Вк,

при шлифовании в упор Lp.х. = LД - (1 - к) Вк, где LД - длина шлифования в направлении продольной подачи; к - перебег круга за пределы шлифуемой поверхности в долях высоты (ширины) круга.

### Число двойных ходов

Число двойных ходов стола определяется по формуле

nД.Х. = SM/2Lp.х..

### Основное время

Основное (технологическое) время при всех видах шлифования определяется по формуле

to = QM/Q = FП/VДst,

где QM - объем металла, подлежащего снятию, мм3, F - поверхность обработки, мм2,

П - припуск на сторону, мм,

Q - объем металла, снимаемый в единицу времени, мм3/мин, VД, s, t- подачи при шлифовании.

Интенсивность съема металла в единицу времени Q (мм3/мин) на этапе установившегося процесса (после создания натяга) определяется произведением подач (круговой, продольной и на глубину). С увеличением интенсивности съема металла Q увеличиваются:

- нормальная составляющая силы шлифования PN;

- глубина внедрения в обрабатываемую поверхность отдельных абразивных зерен, что ухудшает шероховатость поверхности;

- выделение теплоты в зоне резания, что приводит к изменению свойств поверхностного слоя;

- расход мощности.

### Интенсивность съема металла

Так как интенсивность съема металла и величина нормальной составляющей силы шлифования пропорциональны высоте (ширине) шлифовального круга, наиболее удобным нормативным показателем будет интенсивность съема металла в единицу времени, отнесенная на 1 мм высоты (ширины) шлифовального круга

QУД = VДSДt/1000

Значение удельной интенсивности съема металла QУД при обработке стали при наружном круглом шлифовании принимается по табл. 1.

Таблица 1. Удельная интенсивность съема металла

| Виды шлифования | Предельные значения удельной интенсивности съема металла при шлифовании, мм3/(мин×мм) |
| --- | --- |
|  | с радиальной подачей | с продольной подачей |
| Черновое | 250 - 500 | 200 - 400 |
| Получистовое | 100 - 200 | 80- 160 |
| Чистовое | 40 - 80 | 32 - 63 |
| Тонкое | 16 - 32 | 12,5 - 25 |

При силовом шлифовании удельный съем металла достигает 800-1200 мм3/(мин×мм) и в отдельных случаях 2400 мм3/(мин×мм).

Физический смысл критерия заключается в том, что удельная интенсивность съема металла QУД характеризует нагрузку, воздействующую на абразивные зерна в зоне резания. С увеличением припуска диаметров обрабатываемой детали и круга принимают значения ближе к верхнему пределу.

Отдельные подачи выбирают в такой последовательности: сначала определяют окружную скорость детали (круговую подачу) vд и частоту вращения детали пд, затем продольную подачу и подачу на глубину. Величину окружной скорости детали vд выбирают ближе к верхнему пределу, так как с увеличением vд сокращается время воздействия источника теплоты и уменьшается опасность образования прижогов на шлифуемой поверхности. Следует учитывать, что с увеличением частоты вращения детали возрастают вибрации (особенно при обработке неуравновешенных деталей), увеличивается разбрызгивание СОЖ и опасность вырывания детали из центров.

Продольная подача в долях ширины круга обычно принимается:

- при черновом шлифовании SД не более 0,8 ширины круга;

- при чистовом шлифовании SД = 0,2 ÷ 0,3 ширины круга.

При обработке на наружных круглошлифовальных станках величину минутной продольной подачи ограничивают скоростью 12-14 м/мин. При обработке на внутришлифовальных станках число двойных ходов ограничивают 120-180 дх/мин.

Величину подачи на глубину назначают в последнюю очередь, исходя из допустимой удельной интенсивности съема металла QУД.

Рассмотрим пример расчета режимов резания при круглом наружном шлифовании.

Задача 1 Рассчитать режимы резания при круглом шлифовании, которые обеспечат необходимую шероховатость поверхности.

Исходные данные

Материал - сталь 45

Диаметр поверхности D=80мм

Длина поверхности l=100

Припуск на обработку A=0,3мм

Шероховатость обработанной поверхности Ra0,63

Порядок расчета

1. Выбор станка.

Согласно габаритов обрабатываемой детали принимаем станок модели 3У142.

| Модель станка | Max Dд, мм | Max Lд, мм | Частота вращения шпинделя детали nд, об/мин | Частота вращения шпинделя круга nкр, об/мин | Мощность двигателя станка Nст, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3М150 | 45 | 340 | 100-1000 | 2350, 1670 | 4 |
| 3М153 | 50 | 450 | 50-1000 | 1900 | 7,5 |
| 3У120 | 60 | 450 | 50-1000 | 1910 | 4 |
| 3У131М | 60 | 500 | 55-900 | 2300 | 3 |
| 3М161Е | 90 | 130 | 50-620 | 1270 | 18.5 |
| 3М163М | 60 | 1400 | 55-620 | 1260 | 13 |
| 3У142 | 80 | 1000 | 30-300 | 1112 | 7,5 |
| 3М174 | 120 | 1800 | 20-180 | 1270 | 30 |

2. Выбор характеристик шлифовального круга.

Согласно исходных данных (схемы обработки, материала детали, требуемой шероховатости поверхности, припуска на обработку), принимаем круг ПП,  материал электрокорунд 25А; твердость СМ1, зернистость 25Н, структура 5, связка керамическая.

Таблица 2 - Характеристика абразивных кругов

| Материал заготовки | Термообработка | Ra,мкм | Характеристика круга (ЧЕРНОВОЕ ШЛИФОВАНИЕ/ЧИСТОВОЕ ШЛИФОВАНИЕ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Зернистость | Твердость | Связка |
| Конструкционные и легированные стали | Закалка, улучшение | 1,25-0,63 0,63-0,32 | 15А,23А 24А, 25А | 40 . 25-16 | С1, С2 СМ1, С1 | К8, К1 К5 |
| Жаропрочные | закалка, нормализация | 1,25 . 0,63-0,32 | 24А, 23А 45А, 25А | 40-23 25-16 | СМ2, С1 СМ1-СМ3 | К8, К1 К5 |
| Коррозионностойкие | Закалка и старение | 1,25 . 0,63-0,32 | 24А, 23А 45А, 25А | 40-23 25-16 | СМ2, СМ1 СМ1-М3 | К8,К5,К1 К5 |

3. Определение глубины резания, продольной подачи, скорости вращения круга и заготовки, и продольной подачи. Для этого воспользуемся табл.3

Таблица 3. – Параметры резания при круглом шлифовании

| Обрабатываемый материал | Характеристика процесса резания | Скорость круга vк, м/с | Скорость заготовки vз,м/мин | Глубина резания t,мм (поперечная подача sр) | Продольная подача sпр мм/об.дет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструкционная сталь | С продольной подачей на каждых ход: |  |  |  |  |
|  | -предварительное | 30-35 | 12-25 | 0,01-0,025 | (0,3-0,7)Нкр |
|  | -окончательное |  | 15-25 | 0,005-0,015 | (0,2-0,4) Нкр |
|  | С продольной подачей на двойной ход: |  | 20-30 | 0,015 0,05 | (0,3-0,7) Нкр |

Обработка ведется с подачей на двойной ход.

Скорость вращения заготовки vз = 25м/мин

Частота вращения заготовки

## Частоты вращения шпинделя станка 30-300 об/мин.

## Принимаем n= 100об/мин

Фактическая скорость резания

Частота вращения шпинделя круга nкр=1112об/мин.

Принимаем скорость вращения круга vкр =35м/с.

Рассчитаем диаметр круга

Согласно таблицы 4 принимаем следующие стандартные размеры круга:

Dкр=600мм, dкр=203мм, Hкр=50мм.

Таблица 4. –Размеры абразивных кругов марки ПП

| Наружный диаметр Dкр, мм | Внутренний диаметр dкр ,мм | Ширина круга Hкр ,мм |
| --- | --- | --- |
| 32 | 10, 6 | 16, 20, 25, 32, 40, 50 |
| 40 | 13, 10, 6 | 40, 63 |
| 50 | 10, 13, 16 | 50 |
| 63 | 13 | 63 |
| 80 | 20, 32 | 63, 80 |
| 100 | 20, 32 | 13, 16,20, 50, 63, 80, |
| 125 | 32, , 51 | 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
| 150 | 20, 32, , 51 | 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
| 200 | 32, 51, 76 | 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
| 250 | 32, 51, 76 | 20, 25, 32, 40 |
| 300 | 32, 76 | 20, 25, 32, 40 |
| 350 | 76 | 20, 25, 32, 40 |
| 400 | 127 | 25, 32, 40, 50 |
| 450 | 127, 203 | 25, 40, 50 |
| 500 | 203, 305 | 40, 50, 63 |
| 600 | 203, 305 | 50, 63, 80 |
| 705 | 305 | 50, 63, 80 |
| 900 | 305 | 50, 63, 80, 100 |
| 1060 | 305 | 50, 63, 80, 100, 125 |

Согласно таблицы 3, назначим глубину резания t=0,01 мм/дв.ход

Определим число рабочих ходов круга по формуле

i=A/t + К=0,3/0,01+3 =33.

Продольная подача sпр=(0,3 0,7) Нкр= (0,3÷ 0,7) 50 = 15÷35 мм/об.дет

Принимаем sпр =20мм/об.дет

4. Определим мощность резания N

N=CNvдrtxsyDq

При шлифовании с подачей на двойной ход  CN=1,3, r=0,75,  x =0,85,  y=0,7,  q=0.

При шлифовании с подачей на каждый ход  CN=2,2, r=0,5,  x =0,5,  y=0,55,  q=0.

N=1,3  25,120,75 0,010,85 200,7 800 = 2,37

Мощность электродвигателя станка Nст=7,5 кВт. Это позволяет обеспечивать данные режимы резания.

Основное время То= L 2i /(sпр nд ).

L= 1,5Hкр + l +2мм=1,5 50 + 100 +2=177мм

То=177 2 33/20 100= 5,8мин

Задания для самостоятельной работы:

### Для указанной схемы круглого шлифования, согласно варианта (табл.5), рассчитать режимы резания

# Исходные данные

Материал - сталь

Диаметр поверхности D, мм

Длина поверхности l, мм

Припуск на обработку A, мм

Шероховатость обработанной поверхности Ra, мкм

Таблица 5 – Исходные данные для расчета режимов резания при круглом шлифовании

| № вар. | Материал детали | D, мм | l, мм | А, мм | Ra, мкм | Схема шлиф. с подачей на___ ход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40Х | 40 | 120 | 0,1 | 0,32 | на дв. ход |
| 2 | 20Г | 90 | 250 | 0,4 | 1,25 | на кажд. ход |
| 3 | 12ХН2 | 30 | 150 | 0,2 | 1,25 | на дв. ход |
| 4 | 18ХГТ | 100 | 400 | 0,3 | 0,32 | на кажд. ход |
| 5 | 20Х2Н4А | 78 | 250 | 0,25 | 0,63 | на дв. ход |
| 6 | 30ХГСА | 48 | 135 | 0,34 | 1,25 | на кажд. ход |
| 7 | 25Х1МФ | 93 | 134 | 0,3 | 0,32 | на дв. ход |
| 8 | 15Х5 | 56 | 250 | 0,24 | 0,63 | на кажд. ход |
| 9 | 20ХМ3ВФ | 90 | 250 | 0,4 | 1,25 | на дв. ход |
| 10 | 20Х13 | 112 | 350 | 0,5 | 1,25 | на кажд. ход |
| 11 | 25Х13Н2 | 20 | 50 | 0,1 | 0,63 | на дв. ход |
| 12 | 15Х28 | 49 | 215 | 0,25 | 0,63 | на кажд. ход |
| 13 | 12Х18Н9 | 56 | 180 | 0,28 | 0,32 | на дв. ход |
| 14 | 50Г | 29 | 50 | 0,2 | 1,25 | на кажд. ход |
| 15 | 60 | 40 | 124 | 0,1 | 0,32 | на дв. ход |
| 16 | 20ХВГ | 48 | 210 | 0,4 | 1,25 | на кажд. ход |
| 17 | 12Х17АГ14 | 85 | 400 | 0,4 | 0,63 | на кажд. ход |
| 18 | 45 | 148 | 520 | 0,56 | 1,25 | на дв. ход |
| 19 | 40Х | 65 | 458 | 0,3 | 0,63 | на кажд. ход |
| 20 | 60Г | 120 | 560 | 0,6 | 1,25 | на дв. ход |

Практическая работа №2 Обеспечение требуемого состояния поверхностного слоя материала детали

Один из показателей качества машин – надежность –в значительной мере характеризуется эксплуатационными свойствами деталей и соединений. Эксплуатационные свойства зависят от состояния поверхностного слоя деталей определяемого технологией их изготовления.

На основании экспериментальных исследований были выведены эмпирические уравнения связи параметров состояния поверхностного слоя деталей с режимами механической обработки. Приведем некоторые из них:

При точении деталей из стали 40Х

у =k0 vk1 sk2 tk3 rk4 (50+()k5 (k6(100jcm)k7

где y – показатель характеризующий состояние поверхностного слоя детали;

k0 – поправочный коэфициент;

k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7 – показатели степени, характеризующие влияние соответствующих параметров,

v, s, t – режимы резания (скорость, подача и глубина резания соответственно);

r, (, ( - геометрические параметры режущего инструмента (соответственно радиус при вершине, передний и задний углы);

jcm – жесткость заготовки, Н/мм

При обработке резцами  Т15К6 среднеуглеродистых сталей

Rа=0,85 v0,06 s0,58 t0,31 r-0,68 ((10,4  (0,4 НВ0,03

При тонком точении стали 45 (HRCэ48)

Rа=0,16 v-0,19 s0,59 r-0,29 (90+()0,66 ,

Sm=0,81 s1,34 r0,19 (90+()0,1 ,

При тонком точении стали У10А (HRCэ62)

Rа=0,68 v-0,24 s0,77 r-0,28 (90+()0,56

Sm=0,74 s1,2 r0,12 (90+()0,08 ,

Эти уравнения адекватны при s =0,05-0,5 мм/об, v =50-150м/мин, (=4-40(.

## При электромеханическом накатывании

- после точения (Rаисх=1,5-6,3 мкм)

Rа=0,006 Rаисх1,02 v0,36 s0,35 I-0,03 (P/10)-0,40 r-0,36 (tg(a)-1,03

- после шлифования (Rаисх=1,5-6,3 мкм)

Rа=0,18 Rаисх1,22 v0,36 s0,29 I-0,03 (P/10)-0,41 r-0,2 (tg(a)-0,28

Эти уравнения адекватны при I=10-500А, (a =0,3(-0,7(, Р=294-800Н, v =30-80м/мин, r =0,5-1,5 мм, s =0,07-0,15 мм/об.

Алмазное выглаживание деталей из стали ШХ15

Rа=0,18 Rаисх0,77 v0,06 s0,14 ((мах/10)-0,27 Dи-0,3

Где Rаисх=6-15 мкм, (мах =50000-15000Мпа, Dи =2-5мм, s =0,03-0,11мм/об,   v=10-70м/мин.

Рассмотрим несколько примеров.

Задача 2.1.

## Определить ожидаемую шероховатость поверхности при чистовом точении заготовок из конструкционной стали 40Х .

Исходные данные: r =1мм, t=0,5мм, s =0,16мм/об, v =150, (=1, (=0,  j=19,6кН/мм.

Решение

Rz=k0 vk1 sk2 tk3 rk4 (50+()k5 (k6(100jcm)k7

k0=416,6; k1 =-0,45; k2 =0,36; k3 =-0,1; k4 =0,12; k5=0,005; k6= -0,1; k7=-0,221

Rz=416,6 1500,45 0,160,36 0,5-0,1 10,12 (50+0)0,005 1-0,1(100  19,6)-0,221=4,6мкм

Rа=0,2  4,6=0,9мкм.

Sm=k0 vk1 sk2 tk3 rk4 (50+()k5 (k6(100jcm)k7

k0=17,9; k1 =0,1; k2 =0,8; k3 =-0,25; k4 =0,15; k5=0,21; k6= 0; k7=-0,31

Sm=17, 1500,1 0,160,8 0,5-0,25 10,15 (50+0)0,21 10  (100  19,6)-0,31=0,17мкм

Задача 2.2.

Определить значение параметра шероховатости Ra при электромеханической обработке наружных цилиндрических поверхностей деталей из стали 45 предварительно обработанных точением Ra =1,6мкм и шлифованием Ra=1,6мкм.

Условия ЭМО: профильный радиус рабочего ролика r =1,5мм;  задний угол вдавливания ролика на обрабатываемую поверхность (a =0(20(сила тока I=500А; сила давления ролика на обрабатываемую поверхность  Р=800Н, скорость резания v =30м/мин; подача s = 0,15об/мин.

Решение

При предварительном точении

Rа=0,006 1,61,02 300,36 0,150,35 500-0,03 (800/10)-0,40 1,5-0,36 (tg 0(20()-1,03 =0,61мкм.

При предварительном шлифовании

Rа=0,18 1,61,22 300,36 0,150,29 500-0,03 (800/10)-0,41 1,5-0,2 (tg0(20()-0,28=0,36мкм

#### Задача 2.3

Определить оптимальные  режимы алмазного выглаживания роликов диаметром 20мм из стали ШХ12 (НRСэ 62…63) предварительно обработанных с исходной шероховатостью  Rzисх с целью получения Ra на токарном станке 16К20. Исходные данные: максимальное напряжение в контакте (мах и диаметр деформирующего инструмента Dи. Исходя из необходимости обеспечения стойкости инструмента, скорость алмазного выглаживания принимается равной v=10-70м/мин.

Прядок расчета.

1.Алмазное выглаживание деталей из стали ШХ15 обеспечивает шероховатость которую связывает с режимами обработки следующая зависимость:

Rа=0,18 Rаисх0,77 v0,06 s0,14 ((мах/10)-0,27 Dи-0,3

2. Преобразовать приведенную зависимость в выражение вида s=f(Rzисх, Ra, v, (мах, Dи)

3. Выявить зависимости вида s=f(v) и преобразовать полученную зависимость в зависимость вида

s=а/nb.

4. Определив значения nмах и nмin рассчитываем возможные значения s.

5. Для полученных диапазонов n и s рассчитываем возможные значения произведения . и находим его максимальное значение.

Задача 2.4.

Определить какой из методов обработки роликов из стали 45 (НRСэ 48) при диаметре ролика Dр, длине Lр более производительный: алмазное точение или магнитно-абразивная обработка.

Исходные данные: исходная шероховатость  Raисх, шероховатость которую необходимо достигнуть Ra, радиус при вершине резца r, передний угол (, зернистость абразива k, скорость вращения детали при магнитно-абразивной обработке vма, частота вращения детали при алмазном точении nта, зазор между полюстниками и деталью (, магнитная индукция в зазоре В, скорость осциляции vо.

Порядок расчета.

1. Шероховатость поверхности при алмазном точении

Rа=0,16 v-0,19 s0,59 r-0,29 (90+()0,66

2. Определяем подачу, ограниченную шероховатостью поверхности

3. Определяем основное время обработки при длине врезания и длине перебега равных 3мм.

4. При магнитно-абразивной обработке теоретическая шероховатость поверхности

Rа=0,58 Rаисх 0,55 k0,15 (0,3 T0,52 B-0,05 v-0,08 vo-0,26

5. Преобразовать приведенное выше выражение получим зависимость для определения времени необходимого для достижения заданной шероховатости.

6. Сравнивая длительность обработки, выбираем более производительный метод обработки.

Варианты заданий для самостоятельной работы приведены в таблице 6.

Задача 2.1

Определить параметры шероховатости поверхности Ra и Sm при точении стали У10А (НСэ62) резцами для следующих условий обработки:

r  ; (; s,об/мин; v,м/мин

Задача 2.2

Определить значение параметра шероховатости Ra при электромеханической обработке наружных цилиндрических поверхностей деталей из стали 45 предварительно обработанных точением и шлифованием при Ra, мкм.

Условия ЭМО: профильный радиус рабочего ролика r ,мм;  задний угол вдавливания ролика на обрабатываемую поверхность (a ,( сила тока I,А; сила давления ролика на обрабатываемую поверхность  Р,Н, скорость резания v, м/мин; подача s, об/мин

Задача 2.3

Определить оптимальные режимы алмазного выглаживания роликов диаметром 20мм из стали ШХ12 (НRСэ 62…63) предварительно обработанных с исходной шероховатостью Rzисх, мкм с целью получения Ra, мкм на токарном станке 16К20. Исходные данные: максимальное напряжение в контакте (мах,Мпа и диаметр деформирующего инструмента Dи.,3мм Исходя из необходимости обеспечения стойкости инструмента, скорость алмазного выглаживания принимается равной v=10-70м/мин.

Задача 2.4

Определить какой из методов обработки роликов из стали 45 (НRСэ 48) при диаметре ролика Dр, мм, длине Lр, мм более производительный: алмазное точение или магнитно-абразивная обработка.

Исходные данные: исходная шероховатость Raисх, мкм, шероховатость которую необходимо достигнуть Ra, мкм, радиус при вершине резца r, мм, передний угол (,(, зернистость абразива k, мкм, скорость вращения детали при магнитно-абразивной обработке vма, м/мин, частота вращения детали при алмазном точении nта, об/мин, зазор между полюстниками и деталью (=1мм, магнитная индукция в зазоре В,Тл, скорость осциляции vо, м/мин.

Таблица 6 варианты заданий для задач 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4

|  | задача 2.1 | задача 2.2 |
| --- | --- | --- |
| № вар. | r, мм | y, град | S, мм/об | V, м/мин | Ra, мкм | r, мм | (( (((( | I, A | Р, Н | V, м/мин | S, мм/об |
| 1 | 0,5 | 5 | 0,05 | 100 | 3,2 | 0,5 | 0,3 | 20 | 200 | 30 | 0,1 |
| 2 | 2 | 5 | 0,05 | 110 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 20 | 200 | 30 | 0,1 |
| 3 | 2 | -10 | 0,05 | 100 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 600 | 200 | 30 | 0,1 |
| 4 | 2 | -30 | 0,05 | 110 | 3,2 | 0,5 | 0,3 | 600 | 200 | 30 | 0,1 |
| 5 | 0,5 | -30 | 0,05 | 120 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 120 | 800 | 30 | 0,1 |
| 6 | 0,5 | -10 | 0,05 | 110 | 1,5 | 2 | 0,3 | 120 | 800 | 30 | 0,2 |
| 7 | 0,5 | -10 | 0,1 | 100 | 1,6 | 2 | 0,3 | 600 | 800 | 30 | 0,2 |
| 8 | 2 | -10 | 0,1 | 130 | 3,2 | 2 | 0,3 | 600 | 800 | 30 | 0,2 |
| 9 | 2 | 5 | 0,1 | 120 | 1,6 | 2 | 0,7 | 200 | 200 | 30 | 0,1 |
| 10 | 2 | -30 | 0,1 | 100 | 3,2 | 2 | 0,7 | 200 | 200 | 30 | 0,1 |
| 11 | 0,5 | -30 | 0,1 | 130 | 3,2 | 2 | 0,7 | 200 | 200 | 30 | 0,15 |
| 12 | 0,5 | -30 | 0,1 | 110 | 3,2 | 2 | 0,7 | 600 | 800 | 60 | 0,2 |
| 13 | 2 | -30 | 0,1 | 120 | 6,3 | 2 | 0,7 | 20 | 800 | 60 | 0,2 |
| 14 | 2 | -10 | 0,2 | 100 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 20 | 800 | 60 | 0,2 |
| 15 | 2 | 5 | 0,2 | 130 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 20 | 800 | 30 | 0,2 |

|  | Задача 2.3 | Задача2.4 |
| --- | --- | --- |
| № вар. | Rzисх | Ra | (((( | Dи | Dр | Lр | Raисх | Ra | r | ( | k | vма | nта | vо | В | ( |
| 1 | 12 | 0,8 | 8000 | 3 | 100 | 120 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0 | 120 | 80 | 160 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | 2,5 | 0,3 | 8000 | 6 | 90 | 150 | 3,2 | 0,1 | 0,5 | 0 | 120 | 84 | 400 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 12 | 0,4 | 12000 | 6 | 90 | 150 | 3,2 | 0,1 | 1,5 | 10 | 100 | 85 | 250 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 12 | 1 | 5000 | 2 | 100 | 250 | 1,6 | 0,5 | 1,5 | 10 | 100 | 75 | 400 | 8 | 1 | 1 |
| 5 | 10 | 0,8 | 8000 | 3 | 95 | 200 | 2,5 | 0,3 | 1 | 5 | 100 | 84 | 200 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | 10 | 0,6 | 8000 | 5 | 80 | 100 | 2,5 | 0,1 | 1,5 | 5 | 63 | 90 | 315 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | 10 | 0,4 | 12000 | 6 | 120 | 200 | 1,6 | 0,4 | 1 | 5 | 100 | 85 | 315 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | 10 | 1 | 4000 | 2 | 80 | 100 | 2 | 0,1 | 2 | -20 | 199 | 70 | 400 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | 8 | 0,8 | 8000 | 2 | 150 | 300 | 1 | 0,1 | 2 | -20 | 100 | 84 | 250 | 9 | 0,5 | 1 |
| 10 | 8 | 0,6 | 8000 | 3 | 60 | 90 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | -5 | 63 | 100 | 500 | 6 | 1 | 1 |
| 11 | 8 | 0,4 | 10000 | 5 | 180 | 300 | 2 | 0,3 | 0,5 | -5 | 120 | 90 | 200 | 8 | 1 | 1 |
| 12 | 8 | 0,3 | 15000 | 6 | 100 | 160 | 1,6 | 0,2 | 2 | -5 | 120 | 95 | 80 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | 6 | 0,8 | 4000 | 2 | 130 | 200 | 1,6 | 0,4 | 2 | -5 | 63 | 84 | 400 | 8 | 1 | 1 |
| 14 | 6 | 0,6 | 6000 | 2 | 60 | 80 | 1,6 | 0,3 | 2 | -5 | 80 | 100 | 630 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | 6 | 0,6 | 8000 | 5 | 130 | 250 | 1,6 | 0,1 | 2 | -5 | 100 | 100 | 400 | 9 | 1 | 1 |

Практическая работа №3 Моделирование технологического процесса методом пассивного эксперимента

Если при изменений одной величии», другая величина изменяет свое среднеарифметическое значение, то связь между ними н называется корреляционной

Например, изменение настроенного размера станка приводит к изменению положения центра рассеивания размеров. Степень влияния изменения входной величины x на выходную у. оценивается корреляционным моментом (ковариация) Сxy

где N - общее число наблюдений (объем выборки);

Nxy - частота появлений каждой пары значений x и  y

- среднее арифметическое значение величин xi и  yi в выборках;

Где Nx, Ny - частота появления значений xi, yi.

Теснота корреляционной связи определяется с помощью коэффициента rxy и корреляционного отношения ηxy:

Где Sx – среднее квадратическое отклонение значений xi в выборке

Sy - среднее квадратическое отклонение значений yi в выборке^

- средне квадратичное отклонение величин условныхсредних арифмитических значений от общей средней :

Где

Определив значения rxy и ηxy можно судить о связи между входными x и выходными y величинами:

Таблица 3.1

| № | rxy | ηxy | Характеристика связи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | Отсутствует |
| 2 | ±1 | - | Линейная функциональная |
| 3 | 0 | ±1 | Криволинейная функциональная |
| 4 | 0 | <±1 | Криволинейная корреляционная |
| 5 | ¦rxy¦=¦ ηxy¦ | Точная линейная корреляционная |
| 6 | >0 | <±1 | Линейная корреляционная |

Задача 3.1. Методика определения степени взаимосвязи факторов и показателей.

На операцию точения диаметра Ø20 мм подаются заготовки с различным припуском на обработку. Станок настроен на размер, результаты измерения записаны в таблице. Найти степень их взаимосвязи.

Таблица 3.2. Исходные данные

| № детали | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина припуска, мкм | 150 | 143 | 185 | 122 | 135 | 155 | 175 | 190 | 105 | 130 | 188 | 132 | 168 |
| Отклонение от размера, мкм | 28 | 15 | 26 | 17 | 12 | 20 | 30 | 28 | 4 | 20 | 36 | 6 | 26 |
| (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № детали | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
| Величина припуска, мкм | 110 | 170 | 188 | 125 | 108 | 145 | 150 | 135 | 155 | 165 | 115 | 110 |  |
| Отклонение от размера, мкм | 10 | 35 | 38 | 12 | 22 | 20 | 18 | 10 | 30 | 28 | 5 | 20 |  |

Последовательность расчета.

Входной величиной (xi) принята величина припуска на обработку, выходной величиной (yi) отклонение от размера.

1. Строим корреляционное поле в системе координат X,Y цена деления Cx= 20мкм, Cy=8 мкм.

Рис. 3.1 Корреляционное поле.

2. По данным эксперимента строим корреляционную таблицу со строками для вычисления статистических характеристик. Для упрощения вычислений произведем замену:

Где ax=150 мкм, ay=200 мкм – середины общего поля рассеяния величин x и y.

Значения ax и ay выбраны также посередине интервалов с наибольшей частотой попадания значений xi и yi соответственно (реализован метод условного нуля).

Таблица 3.3 Корреляционная таблица

| Интервалы Y, мкм | Середина интервалов , мкм | Значения y'i | Интервалы Х, мкм | Ny | Ny·y'i | Ny·(y'i)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100-120 | 120-140 | 140-160 | 160-180 | 180-200 |  |  |  |
|  |  |  | Середина интервалов |  |  |  |
|  |  |  | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |  |  |  |
|  |  |  | Значения x'i |  |  |  |
|  |  |  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |
| 0-8 | 4 | -2 | 2 | 1 |  |  |  | 3 | -6 | 12 |
| 8-16 | 12 | -1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 5 | -5 | 5 |
| 16-24 | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 8 | 0 | 0 |
| 24-32 | 28 | 1 |  |  | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 32-40 | 36 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 1 | 35 |
| Номера строк | 1 | Nx | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 25 | Итого |
|  | 2 | Nx x'i | -10 | -6 | 0 | 5 | 8 | -3 |  |
|  | 3 | Nx (x'i)2 | 20 | 6 | 0 | 5 | 16 | 47 |  |
|  | 4 | ΣNxy y'i | -5 | -5 | 0 | 5 | 6 | 1 |  |
|  | 5 | x' ΣNxy y' | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 32 |  |
|  | 6 |  | -1 | -0,83 | 0 | 1 | 1,5 | 1 |  |
|  | 7 |  | 1 | 0,69 | 0 | 1 | 2,25 | 5 |  |
|  | 8 |  | 5 | 4,17 | 0 | 5 | 9 | 23 |  |

Вычисления в строке №4 производятся следующим образом:

ΣNxy·y’= y1’ N11+ y2’ N12+ y3’ N13+ y4’ N14+ y5’ N15= -2·2+(-1)·1+0·2+1·0+2·0=-5 мкм.

3. По результатам обработки данных в кореляционной таблице находим все величины входящие в формулу для определения rxy и ηxy.

4. Определим величины rxy и ηxy:

Согласно таблицы характеристик связи – для случая rxy = ηxy между x и y существует точная линейная кореляционная связь. Значение rxy =0,8 (близкое к 1) говорит о том, что такая связь весьма существенна.

Натуральные значения найденных при помощи метода условного нуля величин:

Sx=Cx·Sx’=20·1.37=27.4 мкм;

Sy= Cy·Sy’=8·1.18=9.4 мкм;

Cxy=Cx·Cy·C’xy=8·20·1.28=205 мкм.

Индивидуальные задания

| Вар.1 При обработке заготовок из молибдена при различных значениях энергии импульса Е (Дж) получены отверстия следующих диаметров D (мкм) №, пп Е, Дж D, мкм 1 0,1 11 2 0,2 15 3 0,2 12 4 0,1 12 5 0,2 13 6 0,3 18 7 0,4 24 8 0,5 21 9 0,3 15 10 0,2 16 11 0,4 20 12 0,1 10 13 0,5 19 14 0,8 26 15 1 29 16 0,7 22 17 0,4 19 18 0,8 29 19 0,7 21 20 0,4 18 21 0,5 20 22 0,2 15 23 0,8 25 24 0,5 22 25 0,3 11 26 0,4 18 27 0,3 15 28 0,3 19 29 0,1 9 30 0,9 29 | 2 При обработке заготовок из титана при различных значениях энергии импульса Е (Дж) получены отверстия следующих диаметров D (мкм) №, пп Е, Дж D, мкм 1 0,1 34 2 0,2 39 3 0,2 | 43 4 0,1 37 5 0,2 42 6 0,3 44 7 0,4 44 8 0,5 56 9 0,3 43 10 0,2 41 11 0,4 48 12 0,1 38 13 0,5 51 14 0,8 55 15 1 64 16 0,7 56 17 0,4 44 18 0,8 57 19 0,7 58 20 0,4 47 21 0,5 49 22 0,2 40 23 0,8 59 24 0,5 45 25 0,3 41 26 0,4 47 27 0,3 42 28 0,3 44 29 0,1 36 30 0,9 60 | 3 При обработке заготовок из стали ст 4 при различных значениях энергии импульса Е (Дж) получены отверстия следующих диаметров D (мкм) №, пп Е, Дж D, мкм 1 0,2 59 2 0,4 72 3 0,4 79 4 0,3 70 5 0,4 71 6 0,7 102 7 0,9 118 8 1 120 9 0,6 97 10 0,5 81 11 0,8 115 12 0,2 55 13 0,9 121 14 1,6 164 15 2 211 16 1,4 153 17 0,8 99 18 1,7 184 19 1,4 150 20 0,8 113 21 1,1 129 22 0,4 77 23 1,6 168 24 1 124 25 0,6 78 26 0,7 104 27 0,6 90 28 0,8 114 29 0,2 62 30 1,8 183 |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 При обработке заготовок из латуни Л62 при различных значениях энергии импульса Е (Дж) получены отверстия следующих диаметров D (мкм) №, пп Е, Дж D, мкм 1 0,3 64 2 0,6 77 3 0,6 84 4 0,5 75 5 0,6 76 6 0,9 108 7 1,1 124 8 1,2 126 9 0,8 103 10 0,7 86 11 1 121 12 0,4 60 13 1,1 127 14 1,8 172 15 2,2 219 16 1,6 160 17 1 105 18 1,9 192 19 1,6 157 20 1 119 21 1,3 136 22 0,6 82 23 1,8 176 24 1,2 130 25 0,8 84 26 0,9 110 27 0,8 96 28 1 120 29 0,4 67 30 2 191 | 5 При обработке заготовок из стали 1Х18Н9Т при различных значениях энергии импульса Е (Дж) получены отверстия следующих диаметров D (мкм) №, пп Е, Дж D, мкм 1 0,5 80 2 0,7 97 3 0,7 89 4 0,6 91 5 0,7 89 6 1 112 7 1,2 131 8 1,3 132 9 0,9 111 10 0,8 99 11 1,1 126 12 0,5 78 13 1,2 134 14 1,9 177 15 2,3 203 16 1,7 164 17 1,1 139 18 2 178 19 1,7 165 20 1,1 118 21 1,4 152 22 0,7 98 23 1,9 168 24 1,3 143 25 0,9 105 26 1 112 27 0,9 116 28 1,1 130 29 0,5 81 30 2,1 192 | 6 При обработке заготовок из Со при различных значениях энергии импульса Е (Дж) получены отверстия следующей глубины Н(мкм) №, пп Е, Дж D, мкм 1 0,1 201 2 0,1 208 3 0,8 567 4 0,4 348 5 0,5 419 6 0,6 468 7 0,9 609 8 0,8 534 9 0,3 309 10 0,7 512 11 0,4 365 12 0,9 617 13 1 654 14 0,4 351 15 0,2 248 16 0,4 356 17 0,8 567 18 0,2 243 19 1 669 20 0,5 406 21 0,4 361 22 0,1 207 23 0,5 412 24 0,8 564 25 0,4 349 26 0,6 432 27 0,1 209 28 0,3 317 29 0,4 361 30 0,2 252 |
| --- | --- | --- |
| 7. При обработке деталей из стали 1Х18Н9Т получены данные зависимости шероховатости обработанной поверхности Rz (мкм) от энергии излучения Е (Дж). | 8 При обработке деталей из стали 50 получены данные зависимости шероховатости обработанной поверхности Rz (мкм) от длительности импульса излучения t (мс). | 9 При резке стали получены данные зависимости шероховатости обработанной поверхности Rz (мкм) от скорости перемещения луча v (м/мин). |
| № пп Е, Дж Rz, мкм 1 0,4 1,5 2 0,7 1,9 3 0,5 1,7 4 0,2 1,4 5 0,4 1,3 6 0,1 0,9 7 0,7 2,2 8 0,4 1,4 9 0,1 1,1 10 0,5 1,3 11 0,6 2,1 12 0,5 1,5 13 0,9 2,5 14 0,1 0,8 15 0,2 1,5 16 0,3 1,2 17 0,8 2,1 18 0,6 1,5 19 1 2,7 20 0,7 2,2 21 0,3 1,4 22 0,5 1,8 23 0,6 1,5 24 0,4 1,6 25 1 2,7 26 0,5 1,6 27 0,2 1,3 28 0,7 2,3 29 0,9 2,5 30 0,2 1,4 | № пп , мс Rz, мкм 1 4 7,0 2 6 4,1 3 4 6,7 4 3 8,6 5 2 10,3 6 1 11,2 7 7 2,6 8 5 5,4 9 3 8,7 10 5 5,2 11 7 2,6 12 5 5,4 13 8 0,9 14 1 11,3 15 3 8,7 16 2 9,8 17 9 0,7 18 5 5,6 19 1 10,7 20 7 2,6 21 3 8,4 22 3 8,8 23 5 5,6 24 3 8,1 25 4 7,3 26 6 4,3 27 8 1,1 28 2 10,2 29 1 11,3 30 5 5,7 | № пп v (м/мин) Rz, мкм 1 0,2 57 2 0,8 33 3 2 29 4 1,2 41 5 1,8 36 6 0,4 52 7 0,8 49 8 0,5 50 9 0,6 54 10 0,2 58 11 2 26 12 1,4 34 13 0,7 52 14 0,8 49 15 1,1 41 16 1,2 45 17 0,5 55 18 0,3 53 19 0,5 54 20 0,7 49 21 1,5 37 22 1,1 46 23 0,2 54 24 0,5 56 25 0,8 47 26 1,9 35 27 0,3 58 28 0,9 45 29 0,6 54 30 1,7 32 |

| 10. При резке стали получены экспериментальные данные зависимости ширины реза b (мкм) от скорости перемещения луча v (м/мин). | 11 При резке жаропрочной стали получены данные зависимости ширины реза b (мкм) от скорости перемещения луча v (м/мин). | 12 При обработке деталей из титана получены экспериментальные данные зависимости шероховатости обработанной поверхности Rz (мкм) от энергии излучения Е (Дж). |
| --- | --- | --- |
| № пп v (м/мин) b, мм 1 2 140 2 2,4 133 3 3,5 126 4 4 122 5 2,2 135 6 2,2 139 7 3,8 123 8 3,6 126 9 2,7 132 10 2,8 134 11 2,6 136 12 3 129 13 3,2 126 14 2,8 133 15 2,2 139 16 3,3 130 17 2,7 135 18 3,6 122 19 2,3 135 20 3,4 124 21 2,6 133 22 2,8 132 23 2,1 140 24 3,2 126 25 4 119 26 2,4 137 27 2,2 139 28 3,5 124 29 2,1 141 30 3,7 122 | № пп v (м/мин) b, мкм 1 1,1 160 2 1,6 148 3 1,7 151 4 2,3 136 5 2,8 132 6 1,3 159 7 2,8 125 8 3 127 9 2,4 134 10 1,6 153 11 2,6 132 12 2,2 141 13 1,1 163 14 1 159 15 2,2 143 16 2,7 133 17 3 123 18 2,1 144 19 2,6 135 20 1,2 154 21 1,8 149 22 1,9 144 23 2,5 134 24 2,8 131 25 2,1 147 26 1,5 153 27 1,6 152 28 2,5 136 29 2,1 142 30 2,9 123 | № пп Е, Дж Rz, мкм 1 0,2 1,8 2 0,1 0,9 3 0,6 4,8 4 0,2 1,7 5 0,4 3,3 6 0,9 6,2 7 0,7 5,7 8 0,4 3 9 0,1 1,3 10 0,2 1,7 11 0,6 4,9 12 0,5 3,8 13 0,7 4,9 14 0,1 1,3 15 0,9 6,2 16 0,3 2,6 17 1 7,8 18 0,6 4,5 19 0,3 2,5 20 0,4 3,1 21 0,3 2,3 22 0,5 4 23 0,7 5,1 24 0,4 3,3 25 0,4 3,4 26 0,8 5,8 27 0,2 1,7 28 0,4 3,3 29 0,9 6,6 30 0,7 5,1 |
| 13 При обработке заготовок из латуни Л62 при различных значениях энергии импульса Е (Дж) получены отверстия следующей глубины Н(мкм) | 14 При обработке стали на температуру резания Т оказывает влияние величина подачи s (м/мин) | 15 При обработке чугуна на температуру резания Т° оказывает влияние подача s (мм/об) |
| №, пп Е, Дж D, мкм 1 0,15 212 2 0,15 206 3 1,2 718 4 0,6 441 5 0,75 511 6 0,9 569 7 ,35 798 8 1,2 714 9 0,45 349 10 1,05 652 11 0,6 430 12 1,35 794 13 1,5 862 14 0,6 435 15 0,3 276 16 0,6 426 17 1,2 729 18 0,3 269 19 1,5 869 20 0,75 498 21 0,6 435 22 0,15 214 23 0,75 501 24 1,2 731 25 0,6 426 26 0,9 571 27 0,15 216 28 0,45 351 29 0,6 427 30 0,3 292 | № пп s (м/мин) Т° 1 0,5 237 2 0,7 254 3 1,3 301 4 1 269 5 0,7 251 6 1,5 317 7 0,4 232 8 1,1 278 9 0,5 239 10 1,5 308 11 0,7 246 12 0,8 261 13 1,1 276 14 0,8 258 15 1,2 294 16 0,3 213 17 0,9 263 18 1,5 316 19 0,6 235 20 0,8 251 21 1,2 94 22 0,5 243 23 0,9 260 24 1 279 25 0,8 262 26 1,7 321 27 1,6 322 28 0,9 261 29 0,8 259 30 1,5 317 | № пп s (мм/об) Т° 1 0,5 220 2 0,8 235 3 1,7 271 4 1,6 261 5 0,9 238 6 0,8 237 7 1,5 255 8 1,1 241 9 0,5 230 10 0,7 229 11 1,3 248 12 1 235 13 0,7 233 14 1,5 255 15 0,4 221 16 0,3 216 17 0,9 242 18 1,5 256 19 0,6 227 20 0,8 230 21 1,2 243 22 0,5 231 23 0,9 239 24 1 236 25 1,5 262 26 0,7 231 27 0,8 230 28 1,1 241 29 0,8 235 30 1,2 254 |

| 16 При обработке стали на температуру Т° нагрева резца оказывает влияние скорость резания v (м/мин) | 17 При обработке стали величина износа h(мм) зависит от времени работы резца Т (мин) | 18При обработке стали с применением СОЖ величина износа h(мм) зависит от времени работы резца Т (мин) |
| --- | --- | --- |
| № пп v (м/мин) Т° 1 20 460 2 35 512 3 40 532 4 55 561 5 60 576 6 30 482 7 45 541 8 25 468 9 35 511 10 60 575 11 50 558 12 20 458 13 30 482 14 40 529 15 45 535 16 60 587 17 20 453 18 35 504 19 25 464 20 20 453 21 40 531 22 35 510 23 60 581 24 55 559 25 40 524 26 30 493 27 35 507 28 40 515 29 30 493 30 25 475 | № пп Т (мин) h (мин) 1 10 0,34 2 34 1,11 3 50 1,48 4 23 0,69 5 30 0,92 6 48 1,52 7 50 1,53 8 25 0,76 9 17 0,57 10 29 0,93 11 46 1,39 12 27 0,85 13 40 1,22 14 15 0,52 15 46 1,43 16 14 0,48 17 28 0,86 18 33 1,05 19 20 0,66 20 17 0,52 21 45 1,41 22 30 0,93 23 21 0,69 24 20 0,60 25 33 1,06 26 20 0,68 27 40 1,16 28 30 0,88 29 50 1,57 30 24 0,73 | № пп Т (мин) h (мин) 1 10 0,03 2 33 0,17 3 49 0,22 4 22 0,11 5 31 0,10 6 50 0,21 7 46 0,24 8 25 0,13 9 19 0,09 10 29 0,14 11 43 0,22 12 27 0,15 13 41 0,17 14 15 0,09 15 39 0,16 16 14 0,07 17 26 0,14 18 35 0,19 19 21 0,08 20 15 0,03 21 41 0,23 22 30 0,16 23 22 0,11 24 18 0,04 25 33 0,19 26 19 0,08 27 38 0,18 28 34 0,18 29 50 0,24 30 32 0,18 |

Практическая работа №4

Моделирование технологического процесса методом активного эксперимента

Активный эксперимент в исследовании технологических процессов характеризуется одновременным изменением (варьированием) всех факторов с целью нахождения их наилучшего сочетания. При этом показатели объекта исследования называют параметрами оптимизации. Ими могут быть показатели качества изделия (точность обработки, объемные свойства изделий), производительность оборудования, экономические показатели процесса. Зависимость этих параметров оптимизации от технологических факторов x1, x2, . . .  xn,   образует функцию отклика, являющейся моделью технологического процесса

Yj =Yj (x1,x2, . . .xn)

Где   j = 1,2,3,…

Геометрический образ функции отклика образует поверхность отклика, построенную в факторном пространстве, т.е. пространстве, по осям которого отложены технологические факторы.

Поверхность отклика представляется на факторной плоскости x1, x2  линиями постоянного значения.

Если число факторов при проведении эксперимента более 2-х, то для изображения поверхности отклика пользуются ее двумерными сечениями. Для этого все факторы, кроме двух, входящих в сечение, фиксируют на одном уровне.

При оптимизации строят в одном факторном пространстве две или более функции отклика, а оптимальные участки будут образованы наложением оптимальных областей каждой из них (рис. 4.1)

В отличие от классического эксперимента, когда все факторы, кроме исследуемого, фиксируют на одном уровне, применение методов математического планирования эксперимента позволяет варьировать все факторы срезы. При этом методами факторного анализа оценивается вклад каждого отдельного фактора в значение параметра оптимизации  у.

Планирование эксперимента – это проведение отдельных опытов по некоторой, заранее составленной схеме. Каждая независимая переменная принимает несколько значений. Эти значения называют уровнями варьирования. Необходимое число опытов определяется числом возможных комбинаций их уровней варьирования.

Рис. 4.1 Нахождение оптимальных значений факторов

При математическом планировании эксперимента этих уровней два, поэтому число опытов

N = 2n

Где – исследуемых технологических факторов.

Последовательность выполнения отдельных опытов должна приниматься при проведении технологических исследований случайно. В этом случае устраняются систематически ошибки (путем перевода в разряд случайных) от неконтролируемых факторов (напряжения в сети, неоднородность обрабатываемого материал, материала режущего инструмента и т.п.). Случайная последовательность выполнения опытов называется рандомизированием планом эксперимента.

Построение математической модели технологического процесса или операции усложнено тем, что механизм процесса неизвестен, аналитическое выражение функции отклика тоже неизвестно. Поэтому модель процесса представляется в виде полинома. Степень приближения его характеризуется количеством выбранных членов, которое определяется методом подбора. Сначала проверяют соответствие линейной модели. Если условие адекватности не выдерживается, проверяют пригодность для описания процесса неполной, а затем и полной квадратичных моделей и т.д., пока не будет выполнено условие адекватности выбранной полиноминальной модели экспериментальным значениям. Полином в общем виде для n факторов записывается так:

Линейная модель-уравнение

прямой линии

полная квадратичная модель

Коэффициент полинома  bo, bi, by, bi  и т.д. вычисляются по экспериментальным данным.

Для удобства их вычисления всеми факторами варьируют, как мы уже упоминали, на двух уровнях, а значения уровней переменных кодируют с помощью выражений

i =1,2,3,. . .n

Где  xi – кодированное значение уровня;

∆xI - интервал варьирования фактора;

X0 - нулевой уровень фактора, центр интервала фактора  xI.

Поскольку фактор xI изменяется  только на двух уровнях, принимая наибольшее и наименьшее значения, то эти значения называют верхним уровнем и нижним уровнем. Значение верхнего уровня в колированных переменных равно + 1, нижнего –1.

После кодирования факторов составляется план эксперимента в виде матрицы. Например, для двух факторов матрица имеет вид:

| № | Факторы | Функции отклика |
| --- | --- | --- |
| п/п | Х1 | Х2 | У1 | У2 |
| 1 | -1 | +1 | У11 | У21 |
| 2 | +1 | -1 | У12 | У22 |
| 3 | +1 | +1 | У13 | У23 |
| 4 | +1 | +1 | У14 | У24 |

Это матрица полного факторного эксперимента (ПФЗ), т.к. она содержит все возможные сочетания уровней обоих факторов Х1 и Х2. Матрица ПФЗ для трех факторов содержит восемь опытов:

| № п/п | Факторы | Функции отклика |
| --- | --- | --- |
|  | Х1 | Х2 | Х3 | У1 | У2 |
| 1 | -1 | -1 | -1 | У11 | У21 |
| 2 | +1 | -1 | -1 | У12 | У22 |
| 3 | -1 | +1 | -1 | У13 | У23 |
| 4 | +1 | +1 | -1 | У14 | У24 |
| 5 | -1 | -1 | +1 | У15 | У25 |
| 6 | +1 | -1 | +1 | У16 | У26 |
| 7 | -1 | +1 | +1 | У17 | У27 |
| 8 | +1 | +1 | +1 | У18 | У28 |

Правила построения матриц:

- уровни варьирования первого фактора чередуются от опыта к опыту;

- частота смены уровней варьирования каждого последующего фактора  меньше, чем у предыдущего.

На основании ПФЗ вычисляют уравнения регрессии из выражений

Где

I - номер фактора:

J - номер опыта.

Где  l, m – номера факторов.

4.2 Методика построения модели технологического

процесса методом математического планирования

эксперимента

Методику построения модели рассмотрим на примере установления влияния отдельных геометрических параметров токарного резца на его стойкость при обработке аустенитной стали на заданном режиме. Помимо прочих факторов, стойкость токарного резца зависит от главного угла в плане Х1 и вспомогательного угла в плане Х2 . Необходимо построить модель процесса при средних значениях факторов

Х01 = 50 град:

Х02 = 25 град.

1. Выбор параметра оптимизации;

Стойкость резца.

2. Выбор факторов: Х1 – главный угол в плане: Х2 – вспомогательный угол в плане.

На факторы Х1 и Х2 наложены ограничения Х1 = 45…55 град. и Х2 = 24…26 град.

Представим данные в виде таблицы

| Характеристика | Х1 град | Х2 град |
| --- | --- | --- |
| Основной уровень | 50 | 25 |
| Интервал варьирования | 5 | 1 |
| Верхний уровень | 55 | 26 |
| Нижний уровень | 45 | 24 |

3. Составляется матрица планирования и результаты измерения стойкости резца при двух параллельных опытах у1 , у2.

| № опыта | Нижний уровень | Натуральные значения факторов | Параллельные опыты | Среднее | Дисперсия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Х1 | Х2 | Х1 град. | Х2, град | Уэ1 | Уэ2 | Ý | S |
| 1 | 1 | 1 | 45 | 24 | 35,0 | 36,0 | 35,5 | 0,50 |
| 2 | 1 | 1 | 55 | 24 | 39,3 | 38,1 | 38,7 | 0,72 |
| 3 | 1 | 1 | 45 | 26 | 31,8 | 33,4 | 32,6 | 1,28 |
| 4 | 1 | 1 | 55 | 26 | 36,7 | 35,5 | 36,2 | 0,74 |

4.Прежде чем строить математическую модель, необходимо проверить воспроизводимость опытов, т.е. убедиться, что одно и то же сочетание уровней факторов обеспечивает получение близких результатов. Для этого каждое сочетание факторов проводят несколько раз. Мы провели два параллельных опыта, получив значения  Уэ1 и Уэ2. Для каждой серии параллельных опытов вычисляют среднее арифметическое

где k – число параллельных опытов;

j = 1,2,3,…, N

Затем вычисляют и заносят в таблицу дисперсию каждой серии параллельных опытов (несмещенную оценку)

Опыты считаются воспроизводимыми, а оценки дисперсии однородными, если критерий Кокрана меньше его допустимого табличного значения Gтабл.

В таблице (приложение 4) определяется значение G табл. с доверительной вероятностью 0,95, о которой принимается гипотеза с воспроизводимости, в зависимости от числа степеней свободы  f к параллельных опытов

F = k -1

Рассчитываем значение G, используя данные  S2j   из матрицы

В таблице (приложение 1) для Р = 0,95 N= 4 и    f = 2-1 = 1 находим

Gтабл = 0,907

Поскольку G < Gтабл  то результаты опытов можно считать воспроизводимыми.

- Находим коэффициенты полинома для построения математической модели процесса. Модель ищем в виде самого простого линейного полинома

Y = bo +d1x1+b2x2;

Таким образом, математической моделью исследуемого процесса является уравнение

y = 35,6 + 1,95 Х1 – 1,35 Х2

6. Проверка значимости найденных коэффициентов  определяется с помощью критерия Стьюдента    tk  из условия

Sb ·tk < bi ,

где  Sb– ошибка определения коэффициентов bi

здесь

- оценка дисперсии среднего значения

Тогда

А условие проверки значимости из выражения (;.12) примет вид

Величина определяется из таблицы для Р = 0,95 и числа степеней свободы

F = N (k-1)

В нашем примере

F =4 (2-1) = 4,

А из таблицы приложения  для   f = 4

### Величина ошибки определения коэффициентов уравнения регрессии

Тогда условия значимости:

Sb · tk = 0,318 2,78 = 0,885 < bo = 35,6

0,885 < b1  = 1,95

0,885 < b2  = 1,35

Таким образом, все коэффициенты регрессии значимы.

7.Проверка адекватности математической модели экспериментальным данным.

Получив равнение процесса, проверим способность достаточно точно описать процесс, т.е. им определим, насколько расчетные значения параметра оптимизации  близки к действительным значениям, полученным при проведении эксперимента .

Проверка осуществляется с помощью критерия Фишера F

Где  – дисперсия адекватности;

N - число опытов ПФЗ;

B - число коэффициентов регрессии, включая и свободный член;

- экспериментальное и расчетное значения функции  – м опыте.

Уравнение считается адекватным, если:

F < Fтабл.

Вернемся к примеру

Найдем расчетные значения параметра

=35,6 +1,95(-1) – 1,35(–1) =35,0;

=35,6 +19,5(-1) – 1,35(–1) =38,9;

=3,6 +  1,95(-1) – 1,35(+1) =32,3

=356 + 1,95(+1) – 1,35(+1) =36,2

Тогда

Учитывая, что

Получим

Из таблицы приложения 5 найдем значения  Fтабл. для

F1 = N - B = 4 - 3 = 1 в горизонтальной строке и

F1 = N (K – 1) = 4 в вертикальном столбце

Fтабл. = 7,71.

Учитывая, что

F = 2,22 < Fтабл.  = 7,71,

то полученная модель процесса удовлетворяет условию адекватности и может быть применена для описания процесса

У = 35,6 + 1,95Х1 – 1,35 Х2

Переходя от кодированных переменных к натуральным, получим:

Подставляем

У1= 35,6 + 19,5· 02Х1 – 19,5 – 1,35Х2+ 25; 1,35

У2 = 49,85 + 0,39Х1 – 1,35Х2

С увеличением количества факторов резко возрастает количество опытов ПФЗ. Однако для нахождения коэффициентов линейных полиномов не требуется много опытов. В этих случаях производят дробный факторный эксперимент (ДФЗ). Например, при определении коэффициентов уравнения

Y = bo + b1x1  +  b2 x2 + b3x3

Достаточно в матрице ПФЗ для двух факторов ввести фактор Х3 = Х1  Х2

План эксперимента 23-1

| № | Х1 | Х2 | Х1Х2 | Х3 | Функция отклика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1 | -1 | +1 | +1 | У1 |
| 2 | +1 | -1 | -1 | -1 | У2 |
| 3 | -1 | +1 | -1 | -1 | У3 |
| 4 | +1 | +1 | +1 | +1 | У4 |

Задания для индивидуальных работ

1. При исследовании процесса резания  получены следующие значения силы резания при соответствующих значениях скорости и подачи

| s, мм/бо | v, м\мин | Pz, H |
| --- | --- | --- |
| 0,2 | 100 | 268 | 266 | 271 |
| 0,2 | 120 | 264 | 260 | 267 |
| 0,1 | 100 | 124 | 119 | 120 |
| 0,1 | 120 | 120 | 122 | 124 |

2. При изменении величины глубины резания t и подачи s зафиксирована следующая глубина дефектного слоя h.

| t,мм | s, мм/об | h,мм |
| --- | --- | --- |
| 0,4 | 0,4 | 0,188 | 0,188 | 0,186 |
| 0,6 | 0,4 | 0,222 | 0,221 | 0,224 |
| 0,4 | 0,2 | 0,158 | 0,154 | 0,157 |
| 0,6 | 0,2 | 0,192 | 0,191 | 0,195 |

3. При исследовании влияния режимов резания на износ  инструмента получены следующие данные

| s, мм/об | v,м/мин | hи, мм |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 120 | 0,100 | 0,097 | 0,098 |
| 0,6 | 120 | 0,044 | 0,043 | 0,046 |
| 0,8 | 80 | 0,164 | 0,166 | 0,167 |
| 0,6 | 80 | 0,108 | 0,113 | 0,109 |

4. Экспериментальные исследования показали, что на производительность электроэрозионной обработки Q зависит от величины силы тока І и наряженя U.

| I, А | U, В | Q, мм3/мин |
| --- | --- | --- |
| 150 | 120 | 185,2 | 184,8 | 185,3 |
| 130 | 120 | 173,6 | 173,8 | 173,7 |
| 150 | 100 | 186 | 186,5 | 185,7 |
| 130 | 100 | 174,4 | 174,8 | 174,1 |

5. Ширина реза b при лазерной обработке зависит от энергии импульса Е и длительности импульса t

| t, мс | Е, Дж | b, мм |
| --- | --- | --- |
| 1,2 | 6 | 0,828 | 0,824 | 0,831 |
| 1,2 | 8 | 0,648 | 0,647 | 0,645 |
| 1,4 | 6 | 0,806 | 0,808 | 0,805 |
| 1,4 | 8 | 0,626 | 0,629 | 0,624 |

6. Скорость главного движения v при ультразвуковой обработке зависит от частоты колебаний инструмента f и его амплитуды А

| А, мм | f, кГц | v, м/с |
| --- | --- | --- |
| 0,01 | 16 | 0,794 | 0,791 | 0,795 |
| 0,01 | 18 | 0,854 | 0,856 | 0,853 |
| 0,03 | 16 | 0,822 | 0,818 | 0,825 |
| 0,03 | 18 | 0,882 | 0,885 | 0,879 |

7. При исследовании процесса резания  получены следующие значения силы резания при соответствующих значениях скорости и подачи

| s, мм/бо | v, м/мин | Pz, H |
| --- | --- | --- |
| 0,3 | 90 | 391 | 390 | 394 |
| 0,3 | 110 | 387 | 386 | 385 |
| 0,1 | 90 | 103 | 105 | 102 |
| 0,1 | 110 | 99 | 100 | 103 |

8. При изменении величины глубины резания t и подачи s зафиксирована следующая глубина дефектного слоя h.

| t,мм | s, мм/об | h,мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | 0,312 | 0,313 | 0,316 |
| 1 | 1 | 0,340 | 0,346 | 0,344 |
| 2 | 0,8 | 0,462 | 0,461 | 0,465 |
| 2 | 1 | 0,490 | 0,487 | 0,491 |

9. При исследовании влияния режимов резания на износ  инструмента получены следующие данные

| t, мм | v,м/мин | hи, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 0,216 | 0,214 | 0,217 |
| 0,8 | 120 | 0,164 | 0,166 | 0,161 |
| 1 | 100 | 0,238 | 0,240 | 0,237 |
| 0,8 | 100 | 0,186 | 0,188 | 0,183 |

10. Экспериментальные исследования показали, что на производительность электроэрозионной обработки Q зависит от величины силы тока І и наряженя U.

| I, А | U, В | Q, мм3/мин |
| --- | --- | --- |
| 4 | 28 | 4,44 | 4,41 | 4,46 |
| 6 | 28 | 5,44 | 5,4 | 5,47 |
| 4 | 30 | 4,4 | 4,42 | 4,39 |
| 6 | 30 | 5,4 | 5,42 | 5,36 |

11. Ширина реза b при лазерной обработке зависит от энергии импульса Е и длительности импульса t

| t, мс | Е, Дж | b, мм |
| --- | --- | --- |
| 1,3 | 2 | 1,024 | 1,022 | 1,025 |
| 1,3 | 4 | 0,804 | 0,801 | 0,807 |
| 1,5 | 2 | 1 | 0,98 | 1,01 |
| 1,5 | 4 | 0,78 | 0,784 | 0,778 |

12. Скорость главного движения v при ультразвуковой обработке зависит от частоты колебаний инструмента f и его амплитуды А

| А, мм | f, кГц | v, м/с |
| --- | --- | --- |
| 0,02 | 20 | 1,146 | 1,141 | 1,147 |
| 0,02 | 22 | 1,226 | 1,223 | 1,227 |
| 0,04 | 20 | 1,172 | 1,175 | 1,172 |
| 0,04 | 22 | 1,252 | 1,259 | 1,247 |

13. При исследовании процесса резания  получены следующие значения силы резания при соответствующих значениях скорости и подачи

| s, мм/бо | v, м\мин | Pz, H |
| --- | --- | --- |
| 0,4 | 120 | 552 | 548 | 554 |
| 0,4 | 80 | 560 | 561 | 563 |
| 0,8 | 120 | 1128 | 1130 | 1129 |
| 0,8 | 80 | 1136 | 1132 | 1137 |

14. При изменении величины глубины резания t и подачи s зафиксирована следующая глубина дефектного слоя h.

| t,мм | s, мм/об | h,мм |
| --- | --- | --- |
| 0,4 | 0,4 | 0,188 | 0,188 | 0,186 |
| 0,6 | 0,4 | 0,222 | 0,221 | 0,224 |
| 0,4 | 0,2 | 0,158 | 0,154 | 0,157 |
| 0,6 | 0,2 | 0,192 | 0,191 | 0,195 |

15. При исследовании влияния режимов резания на износ  инструмента получены следующие данные

| s, мм/об | v,м/мин | hи, мм |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 120 | 0,100 | 0,097 | 0,098 |
| 0,6 | 120 | 0,044 | 0,043 | 0,046 |
| 0,8 | 80 | 0,164 | 0,166 | 0,167 |
| 0,6 | 80 | 0,108 | 0,113 | 0,109 |

16. Экспериментальные исследования показали, что на производительность электроэрозионной обработки Q зависит от величины силы тока І и наряженя U.

| I, А | U, В | Q, мм3/мин |
| --- | --- | --- |
| 50 | 220 | 173,6 | 172,9 | 173,8 |
| 90 | 220 | 197,6 | 197,4 | 197,9 |
| 50 | 180 | 175,2 | 175,7 | 174,9 |
| 90 | 180 | 199,2 | 199,6 | 199,3 |

17. Ширина реза b при лазерной обработке зависит от энергии импульса Е и длительности импульса t

| t, мс | Е, Дж | b, мм |
| --- | --- | --- |
| 2,4 | 2 | 0,736 | 0,739 | 0,731 |
| 2,4 | 4 | 0,536 | 0,534 | 0,357 |
| 2,6 | 2 | 0,714 | 0,709 | 0,711 |
| 2,6 | 4 | 0,514 | 0,513 | 0,517 |

18. Скорость главного движения v при ультразвуковой обработке зависит от частоты колебаний инструмента f и его амплитуды А

| А, мм | f, кГц | v, м/с |
| --- | --- | --- |
| 0,03 | 28 | 4,022 | 4,017 | 4,025 |
| 0,05 | 28 | 4,05 | 4,053 | 4,045 |
| 0,03 | 24 | 3,782 | 3,78 | 3,784 |
| 0,05 | 24 | 3,81 | 3,83 | 3,77 |

19. При исследовании процесса резания  получены следующие значения силы резания при соответствующих значениях скорости и подачи

| s, мм/бо | v, м/мин | Pz, H |
| --- | --- | --- |
| 0,3 | 90 | 436 | 432 | 437 |
| 0,3 | 110 | 432 | 430 | 435 |
| 0,1 | 90 | 148 | 149 | 150 |
| 0,1 | 110 | 144 | 141 | 143 |

20. Экспериментальные исследования показали, что на производительность электроэрозионной обработки Q зависит от величины силы тока І и наряженя U.

| I, А | U, В | Q, мм3/мин |
| --- | --- | --- |
| 150 | 120 | 185,2 | 184,8 | 185,3 |
| 130 | 120 | 173,6 | 173,8 | 173,7 |
| 150 | 100 | 186 | 186,5 | 185,7 |
| 130 | 100 | 174,4 | 174,8 | 174,1 |

Приложение 1

Значения функции Лапласа в зависимости от величины

нормированной переменной :

.

| t | 2Ф(t) | Ф(t) | t | 2Ф(t) | Ф(t) | t | 2Ф(t) | Ф(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,0000 | 0,000 | 0,45 | 0,3473 | 0,1735 | 0,90 | 0,6319 | 0,3160 |
| 0,05 | 0,0399 | 0,020 | 0,50 | 0,3829 | 0,1929 | 0,95 | 0,6579 | 0,3290 |
| 0,10 | 0,0797 | 0,040 | 0,55 | 0,4177 | 0,2090 | 1,00 | 0,6827 | 0,3415 |
| 0,15 | 0,1192 | 0,0595 | 0,60 | 0,4515 | 0,2255 | 1,20 | 0,7599 | 0,3850 |
| 0,20 | 0,1585 | 0,0795 | 0,65 | 0,4843 | 0,2420 | 1,30 | 0,8064 | 0,4030 |
| 0,25 | 0,1974 | 0,0985 | 0,70 | 0,5161 | 0,2580 | 1,40 | 0,8385 | 0,4190 |
| 0,30 | 0,2358 | 0,1180 | 0,75 | 0,5467 | 0,2755 | 1,50 | 0,8664 | 0,4330 |
| 0,35 | 0,2737 | 0,1370 | 0,80 | 0,5763 | 0,2880 | 1,60 | 0,8904 | 0,4450 |
| 0,40 | 0,3108 | 0,1555 | 0,85 | 0,6047 | 0,3025 | 1,70 | 0,9109 | 0,4556 |

| t | 2Ф(t) | Ф(t) | t | 2Ф(t) | Ф(t) | t | 2Ф(t) | Ф(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,80 | 0,9281 | 0,4640 | 2,60 | 0,9907 | 0,4955 | 3,40 | 0,9993 | 0,4996 |
| 1,90 | 0,9426 | 0,4715 | 2,70 | 0,9931 | 0,4965 | 3,50 | 0,9995 | 0,4997 |
| 2,00 | 0,9545 | 0,4775 | 2,80 | 0,9949 | 0,4975 | 3,60 | 0,9997 | 0,4998 |
| 2,10 | 0,9643 | 0,4820 | 2,90 | 0,9962 | 0,4980 | 3,70 | 0,9998 | 0,4999 |
| 2,20 | 0,9722 | 0,4860 | 3,00 | 0,9973 | 0,4986 | 3,80 | 0,9999 | 0,4999 |
| 2,30 | 0,9786 | 0,4895 | 3,10 | 0,9980 | 0,4990 | 4,00 | 0,99995 | 0,4999 |
| 2,40 | 0,9836 | 0,4920 | 3,20 | 0,9986 | 0,4993 | 5,00 | 0,99999 | 0,4999 |
| 2,50 | 0,9876 | 0,4940 | 3,30 | 0,9990 | 0,4995 |  |  |  |

Приложения 2

Значения критерия Стьюдента tk при доверительной

вероятности Р= 0,95 в зависимости от числа степеней свободы f

| f | tk | f | tk | f | tk | f | tk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,71 | 6 | 2,45 | 11 | 2,20 | 16 | 2,12 |
| 2 | 4,30 | 7 | 2,36 | 12 | 2,18 | 17 | 2,11 |
| 3 | 3,18 | 8 | 2,31 | 13 | 2,16 | 18 | 2,10 |
| 4 | 2,78 | 9 | 2,26 | 14 | 2,14 | 19 | 2,09 |
| 5 | 2,57 | 10 | 2,23 | 15 | 2,13 | 20 | 2,09 |

Приложение 3

Таблица вероятностей P(t) по распределению Стьюдента

в зависимости от значения критерия tk и числа степеней свободы f

| tk | Число степеней свободы f | tk | Число степеней свободы f |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | ∞ |  | 10 | 15 | 20 | ∞ |
| 0,0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,2 | 0,009 | 0,006 | 0,004 | 0,0014 |
| 0,5 | 0,628 | 0,624 | 0,623 | 0,617 | 3,4 | 0,007 | 0,004 | 0,003 | 0,0007 |
| 1,0 | 0,340 | 0,333 | 0,329 | 0,317 | 3,6 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,0003 |
| 1,5 | 0,165 | 0,154 | 0,149 | 0,134 | 3,8 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,0001 |
| 2,0 | 0,073 | 0,063 | 0,059 | 0,045 | 4,0 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,0001 |
| 2,2 | 0,053 | 0,044 | 0,044 | 0,040 | 4,2 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | - |
| 2,4 | 0,037 | 0,030 | 0,026 | 0,016 | 4,4 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | - |
| 2,6 | 0,026 | 0,020 | 0,017 | 0,009 | 4,6 | 0,001 | - | - | - |
| 2,8 | 0,019 | 0,013 | 0,011 | 0,005 | 4,8 | 0,001 | - | - | - |
| 3,0 | 0,013 | 0,009 | 0,007 | 0,003 | 5,0 | 0,001 | - | - | - |

Приложение 4 Значения критерия Граббса

Методические указания к практическим работам по курсу

«Физико-механические методы обработки»

Составитель:                                              Лахин Алексей Михайлович, доц., к.т.н.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Технология машиностроения»

Методические указания

к выполнению практических работ по предмету

Физико-механические методы обработки

Донецк

ДонНТУ – 2016

# Text boxes

Dкр

dкр

Нкр